|  | Общество с ограниченной ответственностью “Альтернативные экологические проекты” ООО «АЭП» 445351, РФ, Самарская обл., г. Жигулёвск ул. Гидростроителей, 19 ИНН/КПП 6345027981 / 634501001 р/с 40702810654400016016 Поволжский банк ПАО Сбербанк г. Самара к/с 30101810200000000607, БИК 043601607 Тел.: (8482) 664-644, (987) 986-46-52, (927) 026-00-45 Email: аep210316@gmail.com www.проудобрения.рф |
| --- | --- |

Локальные системы очистки коммунальных и производственных стоков (КП)

Принципы очистки стоков:

Комплекс предназначен для непрерывной работы в промышленных предприятиях и коммунальных хозяйствах по переработке производственных и хозяйственно-бытовых коммунальных стоков, делящих их на нейтральный (обеззараженный, очищенный от загрязнений) осадок и чистую техническую воду для повторного  использования.

Использование  данной технологии  показало  ее  уникальную  эффективность, высокую  производительность,  малые затраты  и энергоемкость,  простоту эксплуатации,  способность создавать  замкнутые экологически чистые  системы, малую занимаемую  рабочую площадь,  низкие капиталовложения.   Предлагаемое  аппаратно-технологическое решение является  новейшей  разработкой,  не  имеет  аналогов  в  этой  области.

Обрабатываемые стоки, по безнапорному или  по  напорному  трубопроводу  поступают  в исходную (приемную)  ёмкость.

В приемной ёмкости производится их гомогенизация с получением относительно однородной  суспензии (не менее 97% влажности), которая подаётся в установку КП-20.

Одновременно в установку подаются не дорогие и доступные в быту реагенты. В качестве реагентов, в случае обработки хоз.бытовых стоков, применяется  раствор негашеной извести (Са(ОН)2).   Процентное содержание реагента зависит от %-го содержания органики в стоке.

Поступившая в КП-20 смесь подвергается диспергированию на атомарном уровне. Все молекулярные соединения разрушаются и на какие-то нано секунды атомы с открытыми ковалентными связями находятся в активном окислительно-восстановительном поле, создаваемом распавшимися молекулами воды.  Молекулы воды  распадаются на атомарный водород Н+, активный восстановитель, и ионы ОН-, являющиеся активными окислителями. Более того, часть ионов ОН- дополнительно распадаются опять же на атомарный водород и свободные атомы кислорода, создающие в своем соединении озон,  являющийся дополнительно  сильнейшим окислителем.

Диспергирование происходит в рабочей зоне, под воздействием  ряда явлений создаваемых магнитными доменами, вращающимися в электромагнитным поле. Насыщенность поля и его частота подбираются под конкретный продукт и являются коммерческой тайной. В свободных пространствах между  случайно столкнувшихся магнитных полей доменов возникают кавитационные пузырьки, часть из которых схлопываются, создавая мощное ударное воздействие на окружающие частицы потока с выделением значительного тепла, другая часть кавитационных пузырьков наоборот начинают сужаться, издавая при этом ультразвуковые колебания и ультрафиолетовые излучения.  Дополнительно в этой зоне происходит бесчисленное количество высоко динамичных ударов, измеряемых тоннами/см3, создаваемых магнитострикционными изменениями магнитных доменов. Под воздействием совокупности всех описанных явлений  ускоряются практически все физико-химические и механо-химические процессы. В результате такой обработки молекул всех веществ, попавших с потоком в рабочую зону, они распадаются на свободные атомы с открытыми ковалентными связями, готовыми войти в какие-либо соединения.

| Облако, образованное наложением микродуг, возникаемых при взаимодействии рабочих ферромагнитных тел (доменов) |  |
| --- | --- |

С помощью извести, участвующей в процессе,  происходит  коагуляция  органических и минеральных веществ, которые в виде шлама выводятся из обрабатываемого стока. Эмульсия, получаемая на выходе из КП, обладает свойствами очень быстрого расслоения (20 – 30 минут), ускоряемого еще специальной конструкцией приемных емкостей.

Получаемая после расслоения эмульсии вода, соответствует требованиям ПДК (предельно допустимая концентрация).	Полученный шлам на выходе техпроцесса условно стерилен и является высокоэффективным активатором роста.

|  | Качество очистки коммунального стока при многоступенчатой системе и использовании разных реагентов. |
| --- | --- |

Для предотвращения создания условий для бурного развития патогенной  среды, в полученный шлам немедленно вводятся колонии дружественных  почвообразующих микроорганизмов, которые попав в питательную среду, не содержащую конкурирующих организмов,  взрывообразно размножаются, создавая мощные колонии, не допускающие развития патогенной флоры.

Технология переработки производственных стоков несколько сложнее, так как добавляется техпроцесс вывода тяжелых металлов. В результате переработки таких фракций получаются, кроме чистой воды, отвечающей требованиям ПДК, соли металлов, по своим свойствам уже безопасные и пригодные для восстановления на обогатительных комбинатах либо как почвогрунты.

Производительность модуля переработки  стока обеспечивает не менее 1,5 кратного  среднестатистического объема поступающего потока.

КП - 20 по своей сути - дезинтегратор-активатор преобразований, обеспечивающий высокую степень активации, измельчение содержимого стоков до любого размера, вплоть до наноединиц, уничтожение патогенной микрофлоры, идеальное перемешивание, перевод тяжелых металлов в водонерастворимые соли, позволяющий обеспечить высокую производительность системы -  от нескольких куб.м. до сотен куб.м. в час;

В процессе электромагнитной кавитационной  активации за короткое время (доли секунды) прохождения воды через комплекс КП - 20, решаются следующие задачи:

- уничтожение патогенной бакфлоры и яиц гельминтов;

- разложение ядов, высокотоксичных соединений;

- многократное ускорение разделения жидкой и твердой фаз;

- выделение тяжелых металлов и железа;

- нормализация окислительно – восстановительного потенциала воды;

Основные преимущества КП перед традиционными применяемыми аппаратами:

- высокая степень управляемости процесса и контроля параметров получаемого продукта;

- низкая себестоимость процесса;

- низкая энергоемкость процесса;

- простое техническое обслуживание;

- отсутствие дорогостоящих реагентов и фильтров, требующих частых замен и специального  обслуживания;

- отсутствие токсичных отходов, требующих специализированной утилизации;

Затраты на расходные материалы из расчёта рублей на 1 м3 стока для «Исполнительного агрегата-нейтрализатора коммунально-производственных стоков КП».

Домены (рабочие элементы).

В зависимости от марки металла, ресурс доменов может составлять от 0,1мгр/м3 до 0,25 мгр/м3. Рабочее состояние домена снижается при износе более 30% от его начального размера. Поэтому требуется заменять полностью всю партию изношенных доменов на новую партию доменов.

Одна партия доменов способна обработать от 1600 м3 до 4000 м3 стоков в зависимости от марки стали доменов. Расход в денежном выражении составляет от 0,05 руб/м3 до 0,04 руб/м3 из расчёта 60-120 руб/кг.

Реагенты.

В качестве реагента используется 10% раствор негашёной извести СаО из расчёта на процентное содержание СаО в объёме порошка.

Расход рабочего раствора (известкового молочка) составляет 10 литров на 1м3 стока.

Затраты в денежном выражении составляют в пределах 7 руб/м3 из расчёта 7000 руб/т за негашёную СаО.

Электроэнергия.

«КП - 20» состоит из двух индукторов «ИАН-10», работающих циклично. Потребляемая мощность (активная) каждого от 6 кВт до 8 кВт.  Удельный расход эл.энергии каждого составляет 0,5-0,6 кВт.ч/м3 если учитывать моменты запуска и холостого хода во время плановых остановок или технологических переключений.

Насосы.

В предлагаемом проекте используется несколько типов насосов:

Фекальный насос – производительностью 10 м3/ч и мощностью 1,3 кВт/ч (не более).

Количество насосов 2 штук (зависит от особенностей объёкта).

Работа насосов цикличная и взаимосвязана с работой индукторов.

Насос-дозатор – производительностью 0,1 м3/ч и мощностью 0,5 кВт/ч (не более).

Смеситель для приготовления «известкового молочка» - 0,5 кВт/ч (не более).

Всего затраты на эл.энергию составляют в пределах 0,8 руб/м3 из расчёта 4,73 руб/кВт.ч

Итого: совокупные затраты на переработку 1м3 стоков составляет менее 8 руб.

Расчёт затрат производился исходя из Российских цен и тарифов, как и параметры технологического оборудования и реагентов, не включая расходы на зарплату обслуживающего персонала, освещения, отопления и других дополнительных мероприятий.

Технические характеристики системы

Производительность (по воде)                                         от 20 м3/час

Число индукторов                                                              от 2

Рабочее напряжение / частота   3-х фазное                      380/50

Потребляемая мощность кВт                                            мин 18

Удельный расход эл.энергии кВт.ч/м3.                             0,6 -0,9

Средний срок службы                                                      - 10 лет

Габариты     с учетом технологических проходов  м      от 50м2

Режим поступления стоков                                                 напорный/самотек

Размещение сооружения                                                    исключение попадания влаги          Поддержание температуры внутри сооружения             от +5 до +400С

Главными преимуществами предлагаемых технологических процессов очистки стоков являются:

1. Отсутствие крупногабаритных  отстойников, занимающих большие площадки.

2. Высокая производительность процесса.

3. Уникально низкие энергетические затраты, до 0,8 кВт/час на куб.м. водно-иловой массы.

4. Экологическая безопасность процесса. Весь процесс переработки происходит в закрытых ёмкостях и трубопроводах, нет опасности вторичного загрязнения очищенной воды.

5. По желанию заказчика получаемые в результате очистки воды осадки, направляются на переработку с целью выделения всех видов металлов, для целевого использования и производства почвогрунтов или органических удобрений.

Допустимые параметры  загрязняющих компонентов и  гарантируемые  их значения после  очистки стока в предлагаемой системе.

| № пп | Наименование показателя | Ед. изм. | Величина допустимых значений на входе системы | Допустимые значения ПДК | Показатели на выходе системы очистки (+/- 20%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водородный показатель РН | Мг/л | 10 | 6,5 – 8,5 | 6 -8 |
| 2. | БПК полное | МгО2/л | 5 000 | 5,4 | 3,5 |
| 3. | ХПК | Мг/л | 50 000 | 90 | 30 |
| 4. | Взвешенные вещества | Мг/л | 5 000 | 16,28 | 15,00 |
| 5. | Сухой остаток | Мг/л | 1000 | 950,35 | 600,00 |
| 6. | Хлориды | Мг/л | 500 | 198,82 | 38,00 |
| 7. | Сульфаты | Мг/л | 500 | 246,35 | 210,00 |
| 8. | Азот аммонийный | Мг/л | 500 | 0,70 | 0,06 |
| 9. | Нитрит-ион | Мг/л | 500 | 0,08 (3) | 0,05 |
| 10. | Нитрат-ион | Мг/л | 500 | 38,65 | 28,00 |
| 11. | Фосфаты на фосфор | Мг/л | 500 | 0,361 | 0,250 |
| 12. | Железо (общее) | Мг/л | 1 000 | 0,23 | 0,16 |
| 13. | Нефтепродукты | Мг/л | 1 000 | 0,1 | 0,1 |
| 14. | СПАВ | Мг/л | 1000 | 0,57 | 0,06 |
| 15. | Хром 6-ти валентный | Мг/л | 100 | 0,05 | 0,01 |
| 16. | Цинк | Мг/л | 100 | 0,1 | 0,1 |
| 17. | Медь | Мг/л | 150 | 1,0 | 0,85 |
| 18. | Никель | Мг/л | 120 | 0,1 | 0,05 |
| 19. | Алюминий | Мг/л | 150 | 0,5 | 0,01 |
| 20. | Жиры | Мг/л | 5 000 | 3,0 | 1,5 |

Конечная стоимость оборудования комплекса зависит от сложности объекта, объёма перерабатываемых стоков и сложности загрязнений.